Інструкційно-технологічна картка «Укладання плитки по діагоналі »

| Ескізи по переходах | Операції | Інвентар, пристосування | Матеріал | Інструмент | Інструктивні вказівки про виконання роботи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | робітник | контрольно- вимірювальний |  |
|  | Виконання стяжки | Водяний рівень,маяки, правило,валик, кельма | Цементний розчин | Маяки,валик,кельма | Водяний рівень,правило | Попередньо на підлогу заливається стяжка.Висота підлоги підганяється під настінну плитку, і залишається зазор для укладання підлогової з шаром клею. |
|  | Сортування плитки |  | Керамічна плитка |  |  | Перед початком робіт сортуємо плитку за розмірами ,малюнком. |

| Ескізи по переходах | Операції | Інвентар, пристосування | Матеріал | Інструмент | Інструктивні вказівки про виконання роботи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | робітник | контрольно- вимірювальний |  |
|  | Підготовка плитки | Олівець,рівень, болгарка | Керамічна плитка | Олівець,рівень,болгарка , керамічна плитка |  | Починаємо з перерубування перших двох плиток. Розрубуємо кожну з них навпіл по діагоналі. Креслемо діагональні лінії і робимо неглибокий (3 мм) надріз болгаркою з диском по кахлю. Ламаємо плитку по надрізах. Ми не використовуємо плиткоріз, тому що плитка по діагоналі туди не влазить. |
|  | Попередня розкладка плитки |  | Керамічна плитка | Керамічна плитка |  | Розкладаємо перший ряд плитки на підлозі без клею, щоб побачити всі нерівності, і при необхідності ще підрізати її під стіни. Якщо все добре, наносимо клей на цю область підстави. |

| Ескізи по переходах | Операції | Інвентар, пристосування | Матеріал | Інструмент | Інструктивні вказівки про виконання роботи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | робітник | контрольно- вимірюваль ний |  |
|  | Нанесення розчину | Лопатка плиточника, зубчата гладилка або шпатель | Плитковий клей | Лопатка плиточника, зубчата гладилка або шпатель, плитковий клей |  | Клей наноситься на підлогу рівним шпателем або кельмою.Гребінчастим шпателем робимо шар клею рівномірним. однаковими. |
|  | Укладання плитки | Молоток плиточника, хрестики, рівень | Керамічна плитка | Молоток плиточника, хрестики, керамічна плитка | Рівень | Прикладаємо плитку на суміш і встановлюємо її. Вирівнюємо площину і шви. Підлогову плитку заводимо під настінну. Вставляємо хрестики, щоб уникнути зміщення швів. |

| Ескізи по переходах | Операції | Інвентар, пристосування | Матеріал | Інструмент | Інструктивні вказівки про виконання роботи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | робітник | контрольно- вимірюваль ний |  |
|  | Підрізування плитки | Плиткоріз, олівець,картон | Керамічна плитка | Плиткоріз, олівець, картон, керамічна плитка |  | Зустрічається підрізування складної форми. Щоб точно відрізати її, беремо трикутну половинку плитки і з допомогою її вимірюємо всі відступи з урахуванням товщини швів і нахльосту настінної плитки. За вимірами виготовляємо картонний шаблон. Якщо все сходиться, переносимо розміри на плитку, відрізаємо і укладаємо її. |
|  | Підрізування плитки | Плиткоріз, олівець | Керамічна плитка | Плиткоріз, олівець, керамічна плитка |  | Інші підрізування робляться без шаблону. Просто ставимо плитку, поєднуємо її зі швами і відзначаємо лінію відрізу. Для зручності клей наноситься не на основу, а на самі підрізування після їх примірки. |

Порядок укладання на схемі.