Інструкційно-технологічна картка «Підготовка дерев´яних поверхонь під оштукатурення»

| Ескізи по переходах | Операції | Інвентар, пристосування | Матеріал | Інструмент | Інструктивні вказівки про виконання роботи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | робітник | контрольно- вимірювальний |  |
|  | Сортування дранки | рукавиці |  |  |  | До початку роботи з дранкою її сортують за розміром та якістю. З кривої і тонкої дранки підбивають перший шар — простильний, а з прямої — другий (вихідний). |
|  |  | Молоток |  | Молоток |  | Простильний шар роблять з кривої дранки тому, що між такою дранкою і поверхнею будуть утворюватись більші проміжки, ніж при використанні прямої дранки, а це значить, що під час штукатурення в них буде потрапляти розчин, що сприятиме кращому утриманню штукатурного шару на поверхні. |

| Ескізи по переходах | Операції | Інвентар, пристосування | Матеріал | Інструмент | Інструктивні вказівки про виконання роботи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | робітник | контрольно- вимірювальний |  |
|  | Прибивання дранки | Молоток, цвяхи | Дранка | Молоток, цвяхи,дранка |  | Дранку прибивають хрест-навхрест під кутом 45° відносно підлоги чи стіни (при підбиванні стель). Щоб дранка не порушувала штукатурний шар при жолобленні у разі намокання, в місцях стиків між кінцями дранок слід залишати проміжок 2—3 мм завширшки. |
|  | Прибивання дранки | цвяхи | Дранка | Молоток, цвяхи |  | Прибивають дранку штукатурними цвяхами 30—40 мм завдовжки. Цвяхи забивають через одне-два перехрещення дранок. |

| Ескізи по переходах | Операції | Інвентар, пристосування | Матеріал | Інструмент | Інструктивні вказівки про виконання роботи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | робітник | контрольно- вимірюваль ний |  |
|  | Виготовлення щитів дранки | Стіл з отворами, молоток,цвяхи | Дранка | Дранка, молоток, цвяхи |  | Щоб збільшити продуктивність праці при значних обсягах робіт, поверхню оббивають не окремими дранками, а готовими щитами. Щити плетуть або збивають цвяхами на спеціальних столах-верстаках. . Збиваючи щит, цвяхи забивають так, щоб їхні кінці виходили знизу дранки на 4—5 мм. Коли оббивають стіни, готові щити прикладають до них так, щоб дранки були під кутом 45° до підлоги і забивають цвяхи, що є в щиті. |
|  | Прибивання повсті | Молоток,цвяхи | Повсть | Повсть, Молоток, цвяхи |  | Для тепло- і звукоізоляції поверхні перед прибиванням дранки оббивають повстю яку з’єднують впритул закріплюючи на поверхні цвяхами, які загинають. |

| Ескізи по переходах | Операції | Інвентар, пристосування | Матеріал | Інструмент | Інструктивні вказівки про виконання роботи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | робітник | контрольно- вимірюваль ний |  |
|  | Прибивання гідроізоляції | Молоток,цвяхи | Толь | Толь, молоток, цвяхи |  | Для гідроізоляції, до прибивання дранки закріплюють на поверхні толь цвяхами, які загинають. При цьому з’єднують його внапусток. |