Інструкційно-технологічна картка послідовності виконання штукатурення по маякам

| Ескізи по переходах | Операції | Інвентар, пристосування | Матеріал | Інструмент | Інструктивні вказівки про виконання роботи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | робітник | контрольно- вимірювальний |  |
|  | Провішування | Підмості | Нитка,цвяхи | Молоток, цвяхи,нитки, висок. | Водяний рівень, схил. | Цвяхи 1,2,3,4 забивають на відстані 20-30 см від кута і натягують між ними горизонтальні,вертикальні і нитки по діагоналі,перевіряють їх водяним рівнем .Потім забивають цвяхи 5,6,7,8,9,10,11,12 так,щоб їхні голівки торкались нитки.Намічаємо місця встановлення маяків. |
|  | Нанесення розчину | Підмості, ємність для розчину. | Гіпсовий розчин. | Кельма,сокіл | Водяний рівень | Розчин точково наносять на поверхню по лінії розмітки.Роботи при цьому потрібно здійснювати як можна швидше, так як ці суміші дуже швидко висихають.Кількість суміші має розраховуватися залежно від товщини необхідного рівня штукатурки. |

| Ескізи по переходах | Операції | Інвентар, пристосування | Матеріал | Інструмент | Інструктивні вказівки про виконання роботи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | робітник | контрольно- вимірювальний |  |
|  | Встановлення маяка. | Ємність для розчину,маяк. | Гіпсовий розчин. | маяк | правило | Маяк необхідно втопити у нанесеному розчині до необхідної товщини штукатурного шару,тобто до рівня нитки.За допомогою правила з рівнем контролюємо вертикаль маяка. |
|  | Встановлення маяка. | Ємність для розчину,маяк. | Гіпсовий розчин | маяк | правило | Аналогічно виконуємо кріплення маяка у протилежній стороні стіни. |

| Ескізи по переходах | Операції | Інвентар, пристосування | Матеріал | Інструмент | Інструктивні вказівки про виконання роботи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | робітник | контрольно- вимірюваль ний |  |
|  | Встановлення маяка. | Ємність для розчину,маяк. | Гіпсовий розчин | маяк | правило | Між боковими маяками встановлюємо допоміжні,направляючі маяки на відстані один від одного 1,2-1,5 м.Допоміжні маяки також повинні торкатись натягнутої нитки. |
|  | Накидання розчину | Ємність для розчину | Цементний розчин | Кельма,сокіл | правило | Перший шар оббризку не згладжують а лише в деяких місцях з нього кельмою зчищають потьоки або грудки, що виступають. Після часткового затужінняоббризку на нього наносять шар ґрунту за один або кілька прийомів. |

| Ескізи по переходах | Операції | Інвентар, пристосування | Матеріал | Інструмент | Інструктивні вказівки про виконання роботи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | робітник | контрольно- вимірюваль ний |  |
|  | Накидання розчину | Ємність для розчину,маяк. | Цементний розчин | Кельма,сокіл | правило | Розчин виступивший за маяки необхідно зняти за допомогою правила,злегка натискаючи на маяки. |
|  | Накидання розчину | Ємність для розчину | Цементний розчин | Кельма,сокіл | правило | Коли грунт затужавіє, на ньогонаносять тонкий шар накривки. Післячастковоготвердненнянакривного шару поверхнюзатирають терками, періодичноперевіряючиїїрівністьконтрольним правилом. |

| Ескізи по переходах | Операції | Інвентар, пристосування | Матеріал | Інструмент | Інструктивні вказівки про виконання роботи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | робітник | контрольно- вимірюваль ний |  |
|  | Видалення маяків |  |  | Кельма | правило | Виймаємо маяк піддівши його з нижнего краю. |
|  | Затирання борозни | Ємність для розчину | Цементний розчин | Кельма,сокіл | правило | Борозни замазуютьрозчином, якийвирівнюють так, щоб не було западин і горбків. |