Інструкційно-технологічна карта «Інструменти для штукатурних робіт»

| Найменування | Рисунок | Інструкційні вказівки для виконання робіт |
| --- | --- | --- |
| Розмічальний шнур-висок |  | Контроль вертикальності конструктивних елементів. |
| Штукатурний молоток |  | Допоміжні операції з підготовки поверхні до оштукатурення. |
| Ножівка по дереву |  | Те саме |
| Скребачка |  | Підготовка поверхонь під оштукатурення. |
| Скарпель |  | Сколювання нерівностей кам´яних і бетонних поверхонь. |
| Ножиці для різки металу |  | Різання металевої сітки при підготовці поверхні. |
| Щітка |  | Змочування поверхні водою перед оштукатурюванням і під час затирання штукатурного шару. |
| Кельма |  | Для накидання розчину на поверхню. |
| Торцеві гострозубці |  | Перекушування сітки та дроту. |
| Сокіл |  | Утримання розчину при накиданні його на поверхню. |
| Ківш |  | Для накидання розчину на поверхню. |
| Напівтерок |  | Вирівнювання і згладжування шарів штукатурки. |
| Терка |  | Затирання останнього шару штукатурки. |
| Рівень |  | Для вимірювання вертикальності і горизонтальності поверхні. |
| Правило |  | Визначення рівності поверхні. |
| Металевий кутник |  | Контроль правильного кута. |
| Гнучкий водяний рівень |  | Провішування стелі. |