## Slide 1: ЗЕЛЕНОДОЛЬСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ
МЕТОДИЧНА КОМІСІЯ БУДІВЕЛЬНОГО НАПРЯМУ ПРЕЗЕНТУЄ:
Створення художніх панно в техніці: барельєф,горельєф
Підготували:
майстри виробничого навчання
Віта КОЖЕМЯКІНА та Юлія МІНЬКО
2022 рік

## Slide 2: ІНСТРУМЕНТИ
Малярний ніж;
Рулетка;
Шпателі;
Набір мастихінів;
Простий олівець;
Шліфувальні сітки різної абразивності;
Флейцьові кисті, художні пензлі; палітра;
Клейовий пістолет.

## Slide 3: Матеріали
Глибоко проникаюча грунтувальна суміш ANSERGLOB EG 58;
Адгезійна пігментована суміш Beton-Kontakt;
Фінішна гіпсова шпаклювальна суміш;
Фарба водоемульсійна акрилова;
Універсальний пігментний концентрат Sniezka;
Емаль декоративна акрилова з ефектом “перламутр”;
Лак яхтовий “глянець”;
Швидкосохнучий акриловий аерозольний лак;
Гіпсокартонові заготовки розміром 80х90 см, 30х40 см, 60х80см-2 шт., 40х60 см.

## Slide 4: Технологічний процес
1. Виконання розмітки, відмічання потрібного розміру.

## Slide 5
2. Зачищення зрізаних країв заготовок.
3. Грунтування поверхні глибокопроникаючою грунтувальною сумішшю ANSERGLOB EG 58.

## Slide 6
4. Шліфування абразивною сіткою.
5. Шпаклювання поверхні гіпсовою шпаклівкою.
6. Шліфування поверхні.
7. Грунтування.

## Slide 7
8. Створення ескізу.
9. Грунтування малюнку адгезійною пігментованою сумішшю.
10. Створення окремих елементів малюнку фінішною шпаклівкою мастихінами.
11. Усунення непотрібних нерівностей.
12. Нанесення грунтувальної суміші.

## Slide 11
13. Фарбування зразків, враховуючи освітлення приміщення.

## Slide 12: Барельєф може бути сюжетним або абстрактним. Виконаним у класичному, античному, сучасному стилях.

## Slide 13: Античний стиль

## Slide 16: Класичний стиль

## Slide 19: Сучасний стиль

## Slide 21: Творчі роботи в техніці барельєф майстрів та здобувачів освіти Зеленодольського професійного ліцею

## Slide 26
У горах високих, де беркут кружляє,
Там край незрівнянний цвіте.
Миру і щастя всім людям бажає
Карпатська батьківська земля.
Земля, як і беркут, летить у просторах,
Їй треба любові й тепла.
Візьми собі сили цілющої, орле,
З гірського кришталь-джерела.
Р. Юзва “Беркут”

## Slide 32: Горельєф

## Slide 37: Учениця Зеленодольського професійного ліцею

## Slide 38: ВИСНОВОК
Створення панно в інтер’єрі - це передусім ознака смаку і вишуканості приміщення. Навіть найпростіша об’ємна картина прикрасить простір, наповнивши його атмосферою шляхетності та елегантності. Так ми в Зеленодольському професійному ліцеї за допомогою картин в цій техніці прикрашаємо кабінети і майстерні.

## Slide 39: Кабінет старшого майстра

## Slide 40: Кабінет головного бухгалтера

## Slide 41: Кабінет заступника директора з навчально-виробничої роботи

## Slide 42: Дякуємо за увагу!